TSTI2D – TSTL – Fiche élève

Enoncé

Exercice 1 : Valeur moyenne et valeur efficace

Quelles indications lit-on sur un voltmètre mesurant la tension représentée sur le chronogramme

ci-dessus lorsqu'il est sur la position :

1) DC ?			 2) AC + DC ?

Exercice 2 : Régime transitoire – Circuit RC

On donne ci-dessus le montage électronique de la commande d’un interrupteur.

R = 470 k et C = 100 µF

K est un interrupteur électronique commandé par la tension uC.

- si uC > 3,5 V, alors K est fermé.

- si uC < 3,5 V, alors K est ouvert.

La diode est supposée parfaite et la résistance d’entrée du circuit commandé est infinie.

- Pour e = 10 V, le condensateur est chargé. Que vaut uC ? Quel est l’état de K ?

- A t = , e passe brusquement de 10 V à 0 V.

Déterminer l’évolution de uC ( t ) et en déduire l’instant t0 à partir duquel K changera d’état.

Exercice 3 : Régime transitoire – Circuit RL

Un générateur de tension délivrant une tension u = E = 10 V alimente un circuit comprenant en série un interrupteur, une résistance R = 10 k et une bobine pure L = 1 H. A t = 0, on ferme l'interrupteur.

- On veut visualiser l'allure de i ( t ). Faire le schéma du montage permettant de visualiser  u et i.

- Donner les relations liant uR, R et i puis uL, L et di/dt.

Ecrire l'équation du circuit et en déduire que i vérifie l'équation :

E/R = i + (di/dt		( 1 )	 ( On a posé L/R = ( )

- Trouver la solution particulière puis la solution de l'équation sans second membre.

En déduire la solution de l'équation ( 1 ) sachant que i ( 0 ) = 0.

- La solution de l'équation ( 1 ) est définie par

  - Calculer i à t = 0, t = ( puis t = 3(.

  - Placer les trois points correspondants sur la courbe représentative de i.

  - Tracer l'asymptote puis l'allure de i.